# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## TRYBUNA  I  WIATY dla zawodników

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  „Montaż trybun sportowych i wiat dla zawodników przy istniejącej płycie boiska w miejscowości Rokietnica”.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Montaż trybun sportowych i wiat dla zawodników przy istniejącej płycie boiska w miejscowości Rokietnica”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż:

3.1.1 - kompletnie nowej modułowej trybuny przestawnej  wraz z: krzesełkami bez oparcia i podłogą z kraty typu wema przeznaczonej do zamontowania na obiekcie: stadion sportowy w  Rokietnicy. Ilość miejsc siedzących 310 tj. : 5 szt. segmentów x 62 miejsc w 1 segmencie,                                                                                                      3.1.2 – wiaty dla zawodników rezerwowych na 10 miejsc siedzących w ilości 2 szt.

3.2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymogi:

3.2.1 Konstrukcja:

3.2.1.1 Podstawa konstrukcji nośnej trybuny i wiaty winny stanowić ramy wykonane z rur o kwadratowym profilu, cynkowane ogniowo o przekroju min. 30x2 mm, w tym: - maksymalna głębokość trybun w stanie rozłożonym: 3,55 m podstawy. - maksymalna długość trybuny: 7,45 m, - minimalna szerokość wejścia na trybunę: 1,2 m, - minimalna szerokość przejścia pomiędzy rzędami: 0,45 m. - różnica pomiędzy poszczególnymi rzędami siedzeń 34 cm.                                                                                                                 3.2.1.2) Konstrukcja trybuny jednomodułowa, powinna jednak zapewniać możliwość dostawienia w przyszłości kolejnego modułu.

3.2.1.3) Wymagana ilość rzędów: 5

3.2.1.4) Konstrukcja trybuny nie może zatrzymywać wody z opadów atmosferycznych.

3.2.1.5) Konstrukcja trybuny musi zawierać podstopnie (wypełnione szczeliny pomiędzy siedziskami a podłogą) zapobiegające spadaniu przedmiotów pod widownię.

3.2.1.6) Podłoga:  Podłoga trybuny wykonana ze stalowych pomostów, cynkowanych ogniowo. Nie dopuszcza się łączenia krat na środku stopni lub podłogi pod krzesełkami. 3.2.1.7) Trybuna powinna być wyposażona w barierki tylne i boczne. Barierki wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym min. 30x2 mm.

3.2.1.8) Konstrukcja trybuny musi pozwalać na regulację wysokości (śruby regulujące w zakresie min. 4 cm), w celu zapewnienia poziomowania trybuny na nierównym terenie oraz możliwości jej ustawienia na podłożu trawiastym o niewielkich nierównościach terenu.

3.2.1.9) Nachylenie płaszczyzny siedzeń do podłoża 13-14 st.

3.2.2) Siedziska:

3.2.2.1) Siedziska bez oparcia wykonane z tworzyw sztucznych i posiadające następujące wymiary: - szerokość min 41 cm; - głębokość min. 34 cm.

3.2.2.2 Siedziska muszą mieć między sobą zachowany stały odstęp wynoszący min. 3,00 cm

3.2.2.3) Siedzisko musi posiadać wgłębienie do zamocowania tabliczki z numerem.

3.2.2.4) Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze biało – niebieskim, (szachownica) odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

3.2.2.5) Siedzisko musi posiadać następujące certyfikaty: - klasyfikację ogniową potwierdzającą trudno zapalność, - klasyfikację w zakresie toksyczności produktów rozkładu i spalania potwierdzającą zgodność z polską normą, - pozytywną opinię w zakresie ergonomii. 3.3.3) Zabezpieczenie antykorozyjne:                                                                                       3.3.3.1) Wszystkie elementy stalowe trybuny winny być zabezpieczone technologią cynkowania ogniowego.

3.3.3.2) Końcówki profili zamkniętych powinny być zabezpieczone przed korozją, tj. wkładkami wykonanymi z tworzywa sztucznego w celu uniknięcia gromadzenia się wody,

3.3.4) Montaż: - trybuna musi być przystosowana do wielokrotnego montażu i demontażu w dowolnym miejscu wybranym przez Zamawiającego tzn. z możliwością eksponowania przez cały rok,                                                                                                                                       3.3.5) Bezpieczeństwo:

3.3.5.1) Konstrukcja trybuny, jej rozplanowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć opinię rzeczoznawcy p.poż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej trybuny.

3.3.5.2) Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć obliczenia i rysunki techniczne potwierdzające wytrzymałość użytych konstrukcji stalowych,

3.3.6) Wymogi dodatkowe: Jako załączniki do składanej oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:                                                                                                                                 3.3.6.1) rysunki techniczne przedstawiające oferowaną trybunę wraz z opisem technicznym,

3.3.6.2) instrukcję montażu trybuny,

3.3.6.3) dokument potwierdzający zgodność oferty z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, tzw. tabela zgodności przedstawionej oferty z wymogami określonymi w pkt. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 - dotyczy każdej pozycji poszczególnego punktu..